## Slide 1: Есть ли у вас вопросы?

## Slide 2: Планы на сегодня
Вспомнить, как мигать светодиодом
SysTick – начало
SysTick – продолжение

## Slide 3: GPIO
Это ножки процессора, ножки объединены в порты по 16 ножек
Порты нужно сначала затактировать через регистр RCC->APB2ENR
Ножки могут работать в разных режимах (вход/выход, разные входы и разные выходы)
Режимы настраиваются через регистры GPIOx->CRH и GPIOx->CRL

## Slide 4: Как зажечь светодиод
Подать питание на нужный порт
  регистр RCC->AP2ENR
Настроить режим нужного контакта в нужном порту (нужен режим output push pull)
  регистр GPIOx->CRH или CRL
Вывести на контакт высокий уровень
  регистр GPIOx->ODR

## Slide 5: Запись одного бита
Установка одного бита:
  a |= 1<<7; // установить седьмой бит
Сброс одного бита:
  a &= ~(1<<3); // сбросить третий бит
Инверсия одного бита:
  a ^= 1<<5; // инверсия пятого бита

## Slide 6: Чтение одного бита
if( a & (1<<7) ) – это условие истинно, если седьмой бит равен единице.
Писать if( a & (1<<7) == 1<<7) можно, но бессмысленно.
Скобки лучше ставить. Серьезно.

## Slide 7: Запись нескольких бит
Объединение через ИЛИ:
  a |= (1<<7) | (1<<8); // установить седьмой и восьмой биты
Три волшебных числа:
  a |= 0x3<<7; // установить седьмой и восьмой биты
  a |= 0x7<<7; // установить седьмой, восьмой и девятый биты
  a |= 0xF<<7; // установить 7,8,9 и 10й биты
Шестнадцатеричный код без сдвигов:
  016 === 00002. Т.е. 10016 == 1 0000 00002
  a |= 0x180; // == a |= (1<<7) | (1<<8)

## Slide 8: Чтение нескольких бит (аналогично)
Объединение через ИЛИ:
  a & (1<<7 | 1<<8)
Три волшебных числа:
  a & (3<<7)
Шестнадцатеричный код без сдвигов:
  a & 0x180

## Slide 9: Как помигать светодиодом?
Что такое мигание?
Это когда какое-то время светодиод горит, а потом какое-то время не горит!
Значит, нужно:
Зажечь светодиод
Подождать
Погасить светодиод
Подождать
Повторить 1-4

## Slide 10: Как подождать?
С помощью функции delay? Но как она работает?
Самый простой способ – пустой цикл for:
for( uint32_t i=0; i<1000; i++ ) {;}
Ничего не делать 1000 раз подряд.
Количество итераций выбирается либо на глаз, либо исходя из частоты процессора (у нас – 72 МГц)

## Slide 11: А можно ли чуть попроще помигать?
Можно:
Подождать
Инвертировать состояние ножки
Повторить 1-2

## Slide 12
Как измерять время?
Вопрос на засыпку: что значит «измерять время»?
Измерять, сколько времени прошло между событиями А и Б
Отмерять необходимый промежуток времени и что-нибудь делать

## Slide 13
Как измерять время?
И как же это сделать?
Использовать процессорные такты как «тики» - например, с помощью пустых циклов
Использовать специализированное периферийное устройство - таймер

## Slide 14
Микропроцессор и его ядро

## Slide 15
Ядро Cortex M3
Что общего у микроконтроллеров на таком ядре?
Система команд и время их выполнения
Одинаковая периферия ядра (с вариациями)
Контроллер прерываний
Периферия уровня ядра описана в документе про ядро — cortex m3 user guide.
Периферия конкретного МК — в документе про конкретный МК (например, stm32f10x reference manual)

## Slide 16
Так как же измерять время?
Мы хотим:
Измерять время между событиями
Отмерять интервалы времени

## Slide 17
Так как же измерять время?
Допустим, у нас есть ЧАСЫ.
Как с их помощью отмерить интервал?
Запомнить момент начала измерения
Вычислить момент, соответствующий концу интервала
Ждать

## Slide 18
А как не пропустить момент?
Периодически посматривать на часы!

## Slide 19
«Основные свойства часов»
Значение часов изменяется каждую секунду на фиксированную величину.
Когда часы досчитывают до 23:59:59, они начинают отсчет от 00:00:00.

## Slide 20
Таймер SysTick
Простейший таймер, периферия ядра Cortex M3
(поэтому его описание нужно искать в Cortex M3 User Guide, глава 4, стих 4)
Как вы думаете, что он из себя представляет?
Это регистр-счетчик. В начальный момент времени он равен какому-то числу
Каждый «тик» таймера счетчик уменьшается на 1
После достижения нуля, счет начинается заново

## Slide 21
Таймер SysTick — особенности
Счетчик 24-битный (макс. 16 777 216)
Частота тиков равна частоте ядра или частоте ядра/8
  Но я никогда не видел, чтобы выбирали второе
Направление счета не меняется — всегда к нулю
По достижению нуля счет начинается заново сразу же
Прерывание всегда разрешено в NVIC’e!
Регистры SysTick'a в мануале и в коде называются по-разному

## Slide 22
Таймер SysTick — использование
Настройка производиться через структуру SysTick. В ней есть четыре регистра:
CTRL – управление (битовое поле)
LOAD – начальное значение счета (число)
  Чтобы получить 100 тиков – нужно записать 99
VAL – текущее значение счетчика (число)
CALIB – калибровочный регистр

## Slide 23
Таймер SysTick — использование
SysTick->LOAD = 1000 – 1; Задаем начало отсчета, таймер сделает 999 тиков.
Помните, максимальное значение LOAD = 224 = 16 777 216
SysTick->CTRL = 1<<2 | 1<< 0; - Выбираем частоту и запускаем счет
Опрос регистра SysTick->VAL — текущее значение счетчика..?

## Slide 24: Прополка битовых полей

## Slide 25: «Поллинг» – постоянный опрос регистра
while(1) {
// неблокирующий опрос
if( someReg & 1 << 5 ) {
doSomething()..
}
// блокирующий опрос
while( someReg & 1 << 3 );
doSomethingElse();
}

## Slide 26
Таймер SysTick — использование
Почему поллинг регистра SysTick->VAL работает не всегда?
Потому что счетчик меняется с частотой работы процессора! Он может не успеть «заметить» момент, когда счетчик равен нулю!
Что же делать?
Проверять бит COUNTFLAG в регистре SysTick->CTRL.
Он не сбрасывается, когда счет начинается заново (сбрасывается при чтении).
Или использовать прерывание!
Но этот флаг выставляется в момент изменения значения счетчика с 1 на 0. Именно поэтому я раньше писал про 99 тиков при значении RELOAD=100.

## Slide 27
Таймер SysTick — использование
Для настройки таймера SysTick фирма ARM предоставляет библиотечную функцию SysTick_Config.
Она принимает 1 параметр – значение Reload. Всю остальную настройку она в себе прячет.
Однако, она в том числе разрешает прерывание!
Если оно вам не нужно, его приходится запрещать самостоятельно.

## Slide 28
Таймер SysTick — правильное использование без прерываний
Магическая строчка __disable_irq(); - запрет всех прерываний
Вызов SysTick_Config — задание reload value и включение счета
Опрос флага COUNTFLAG в регистре SysTick->CTRL
  Это 16-й бит; для значения (1<<16) заведен #define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk
  Вообще-то, для всех бит всех регистров заведены #define

## Slide 29
Как вычислить нужный reload?
Текущая частота ядра хранится в переменной SystemCoreClock (в герцах).
Я хочу, чтобы SysTick досчитал до нуля за 1 миллисекунду. Какой нужно задать reload value?
Как же найти reload?
Помните, максимальное значение reload — 16,7 миллионов!

## Slide 30
Таймер SysTick — правильное использование
«Опрос флага COUNTFLAG в регистре SysTick->CTRL»
А как вы думаете, в чем минус такого способа?
Постоянно проверяется флаг, который устанавливается довольно редко.
Процессорное время тратится зря!
Ах если бы можно было как-то сделать так, чтобы флаг проверялся «сам»..

## Slide 31
А что же такое прерывание?
Как засечь интервал времени с помощью часов?
Постоянно смотреть на часы, не пора ли
Завести будильник!
Прерывание — это как будильник. Оно произойдет в нужный момент «само».

## Slide 32
А что же такое прерывание?
Прерывание (interrupt) — это аппаратный вызов функции по какому-то событию.
Такая функция называется «обработчик прерывания» (interrupt handler).
Вызывать ее программисту НЕ НУЖНО!
Ее вызовет контроллер прерываний, когда придет нужный момент.

## Slide 33
Прерывания
Как вы думаете, какие бывают прерывания?
Прерывания по исключительным ситуациям (исключения, exceptions) – например, деление на ноль, аппаратный отказ оперативной памяти, разыменование нулевого указателя и т.п.
Прерывания от периферийных устройств – переполнение таймера, внешний сигнал на ножке, завершение работы АЦП и т.п.
Программные прерывания (по приказу программиста)

## Slide 34
Прерывания
В чем основное отличие функции-обработчика прерывания от обычной функции?
Ее вызов происходит аппаратно, в заранее неизвестный момент.
Какие параметры должны быть у функции-обработчика?
Никаких, ведь ее не вызывает программист.
А что она должна возвращать?
Ничего, неизвестно, куда возвращать.
Т.е. тип: void xxxx (void);

## Slide 35
Прерывания
А что, если запретить все прерывания (вызвать __disable_irq)?
Прерывания не будут происходить.
А что, если разрешить прерывание, но не написать функцию-обработчик?
Вызовется обработчик по-умолчанию (из файла startup_stm32f10x_md.s), в котором просто бесконечный цикл.

## Slide 36
Как использовать прерывания?
Написать функцию-обработчик (в наших проектах – это функция с заранее определенным именем)
Запретить все прерывания – вызвать __disable_irq();
Настроить нужное прерывание
Разрешить все прерывания – вызвать __enable_irq();
Ждать, пока оно произойдет (можно делать что-то полезное, а не просто ждать).

## Slide 37
Как использовать прерывание SysTick?
Написать функцию-обработчик void SysTick_Handler(void)
Запретить все прерывания – вызвать __disable_irq();
Настроить нужное прерывание – вызвать SysTick_Config и настроить таймер. Прерывание для SysTick отдельно настраивать ненужно.
Разрешить все прерывания – вызвать __enable_irq();
Ждать, пока оно произойдет (можно делать что-то полезное, а не просто ждать).

## Slide 38
Подвох №1
Компилятор имеет право оптимизировать обращения к переменным (например, кешировать их значения в регистре, а не перечитывать из памяти каждый раз)
Если компилятору «кажется», что переменная не менялась – он не будет обновлять ее значение в регистре!
Если переменная проверяется в основном цикле, а меняется в прерывании – компилятор может соптимизировать обращение к переменной. И ничего не будет работать!
Что же делать?
Специально для этой ситуации в язык С было введено ключевое слово volatile.
Если переменная объявлена как volatile, то компилятор не будет оптимизировать обращения к ней; не будет кешировать ее значение – каждое чтение или запись будет обращением в память.

## Slide 39
Подвох №2
Допустим, что я модифицирую переменную в основном цикле: count++;
В ассемблере эта операция может занимать несколько команд:
LDR r0,[pc,#32] ;
LDR r0,[r0,#0x00]
ADDS r0,r0,#1
LDR r1,[pc,#28] ;
STR r0,[r1,#0x00]
Прерывание может произойти в любом месте этой последовательности команд!
И если прерывание тоже модифицирует эту переменную, то результат может быть неожиданным.
Что делать?
Это называется «неатомарный доступ» – т.е. не непрерывный.

## Slide 40
Подвох №2 – что же делать?
Volatile?
Нет, не помогает. Volatile не обеспечивает атомарности!
Если архитектура процессора поддерживает атомарный доступ к памяти, то переменную можно сделать атомарной:
  sig_atomic_t в С99 – «слабая» атомарность
  _Atomic в С11
  std::atomic в С++
Если архитектура не поддерживает атомарный доступ, то..?
  Запретить конкретное прерывание
  Запретить все прерывания
  Сделать «критическую секцию»

## Slide 41
Критическая секция
Запомнить, разрешены ли прерывания
Запретить прерывания
Проделать необходимые манипуляции
Восстановить предыдущее состояние

## Slide 42
Динамик
При постоянном напряжении звука нет
При изменении напряжения динамик издает щелчок
При частоте выше ~50 Герц щелчки сливаются в единый звук
Частота звука = частота изменения напряжения
Диапазон человеческого слуха 20 Гц – 18 000 Гц